## Slide 2
Qué es una red? Dos o más equipos interconectados entre sí, a través de un medio
REDES DE DATOS
Elementos básicos comunes:
Protocolo
FISICA
1
ENLACE DE DATOS
2
RED
3
TRANSPORTE
4
APLICACIÓN
5
Modelo de Capas: OSI - TCP/IP

## Slide 3
Se encarga de colocar en una “TRAMA” los datos de la capa superior y le agrega la información necesaria para poder enviarlos por el medio.
Datos
TRAILER
Encabezado
INICIO
DIRECCIÓN
TIPO / LONGITUD
MAC
ORIG
MAC DEST
8E:57:2B:8E:57:2B
Identificador de
fabricante
Identificador de
dispositivo
Dirección MAC: Es un identificador físico único de 48 bits que cada fabricante le asigna a un dispositivo (placa de red)
ARP - Protocolo de resolución de direcciones
Nos permite obtener la dirección MAC de un equipo en la red, mediante un mensaje de enviado a todos los broadcast
TRAMA
ENCABEZADO
SWITCH: Dispositivo por excelencia de capa 2