## Slide 1
Está formado por los datos de la capa de transporte + un encabezado IP.
A este proceso se lo denomina encapsulado.
Datos
Encabezado IP
P
ENLACE DE DATOS
TRANSPORTE
Paquete
Es el mecanismo que nos permite trasladar este mensaje entre las diferentes redes.
El protocolo por excelencia: IP
IP
Es una dirección de 32 bits que nos permite identificar a un dispositivo dentro de una red.
11000000 10101000 00001010 00001010
192.168.10.10
Máscara de subred!
Es quien identifica la parte que corresponde a la red y cuál al dispositivo o host. Es otra dirección de 32 bits con 1 en la porción de red y 0 en la porción de HOST.
11111111 11111111 11111111 00000000
255.255.255.0
192.168.10.10 /24
AND
parte de red
parte de host
Privadas
10.0.0.0/8 (255.0.0.0) 172.16.0.0/12 (255.240.0.0)
192.168.0.0/16 (255.255.0.0)
Públicas
El resto
(Navegan en internet)
NAT
IPv6
Los dispositivos encargados de esa misión son los ROUTERS.
ruta por defecto o gateway predeterminado.
Tabla de Enrutamiento:
Esta tabla simplemente nos muestra cuál es el camino para alcanzar cierta red.
Qué sabemos hasta ahora?
Direccionamiento lógico
Enrutamiento
Funciones Básicas
Conceptos
Subred
Vlan
Se encarga de que dos dispositivos puedan comunicarse a través de una red.
FISICA
1
ENLACE DE DATOS
2
RED
3
TRANSPORTE
4
APLICACIÓN
5

## Slide 2
Subred 1
Subred 2
Red1